# Укладка на деревянное основание бесшовной доски MasterDeck Slim

Бесшовная доска MasterDeck Slim предназначена для монтажа на ровные поверхности, такие как деревянный настил, бетонный пол и т.п. Ниже приводится пример укладки MasterDeck Slim на деревянную обрешетку. Итак, начнем.

За основу возьмем регулируемые лаги MasterDeck. На лаги шурупами приворачиваются деревянные доски толщиной 20-25мм. Ширина досок может быть 120-150мм, просвет между досками — 100мм:

Доски предварительно следует пропитать антисептиком или покрасить. Как обычно при монтаже используются шурупы с защитным покрытием. Теперь выпиливаем из доски MasterDeck Slim стартовую планку:

Получается вот что:

С монтажа этой планки начинается сборка настила. Оставшуюся часть доски не выкидываем! Она нам понадобится на завершающем этапе. Итак, монтируем стартовую планку:

При монтаже следите, чтобы планка лежала ровно, иначе при установке первой доски появятся щели. Не перетягивайте шурупы!

Планка установлена, теперь в паз планки вставляется доска MasterDeck Slim и крепится к основанию шурупами. Рекомендуем крепеж производить в каждую вторую деревянную доску основания.

Сборка происходит очень быстро и просто. Никаких специальных навыков не требуется.

СОВЕТ: доску можно предварительно отпилить с небольшим запасом, а окончательную подгонку по размеру делать прямо на собранном настиле. Пилить MasterDeck Slim удобнее всего электрическим лобзиком.

Еще чуть-чуть и настил почти готов:

Остался незакрытый узкий край. Здесь нам понадобится та доска, из которой мы вначале делали стартовую планку. Крепим ее шурупом насквозь, а излишек срезаем лобзиком.

В итоге у нас получился настил с ровными кромками. Единственная проблема — торчащие головки шурупов. Их можно закрыть декоративным уголком:

Готовая конструкция выглядит отлично и обладает высокой жесткостью. Да и по деньгам получается выгодно — нет трат на крепежные элементы, доска MasterDeck Slim стоит существенно дешевле традиционной террасной доски, а стоимость деревянной обрешетки не велика.